APOSTILA
do Prof. Eduardo
Projeto de Máquinas
Análise dimensional e estrutural
Prof. Eduardo Furlan
2023

---
Cargas

---
- Cargas fundamentais nos componentes de um equipamento
  - Carga axial
  - Cisalhamento
  - Torção
  - Flexão
- As cargas podem provocar deformação, mudança na estrutura do equipamento

---
- O prolongamento ou encolhimento total de uma barra uniforme que esteja em condição de tração pura ou compressão pura, é dado por
- Não podemos aplicar essa equação para uma barra longa carregada em compressão se existir a possibilidade de flambagem
força
comprimento
extensão ou contração
módulo de elasticidade
área

---
não linear
não linear
apoiado nas extremidades
( l fixo )
apoiado sobre dois cilindros
( l variável )
vista lateral de um disco de forma convexa
- Figura 2.13 (a)
  - Viga reta com comprimento l, apoiada pelas extremidades e carregada por uma força transversal F
  - Deflexão y e força estão relacionadas linearmente se o limite elástico do material não for excedido

---
- Figura 2.13 (b)
  - Viga reta apoiada em dois cilindros
    - O comprimento entre os apoios diminui quando a viga é fletida pela força F
  - É necessária uma força maior caso se deseje fletir uma viga curta em vez de uma longa
    - Quanto mais essa viga for fletida, mais rígida ela se tornará
- Figura 2.13 (c)
  - Vista lateral de um disco de forma convexa
  - Para tornar o disco plano, é preciso aumentar a força no início
    - E depois diminuí-la conforme o disco se aproxima da configuração plana

---
- Força-deflexão linear
- Do slide anterior, contração
- Considerando
- Constante de mola de uma barra carregada axialmente
k = {F} over {y}
força
[N/m] Newton por metro
razão de mola
deflexão
área
módulo de elasticidade
constante de mola
comprimento da viga

---
- Deflexão angular em barra redonda uniforme
  - Seção pode ser cheia ou vazada
  - Sujeita a um momento de torção T
momento de torção
comprimento
deflexão angular
módulo de cisalhamento
segundo momento polar de área

---
segundo momento polar de área [m4]
- Barra redonda maciça
  - Multiplicando por e substituindo
%Ux037F = %pi d^4 over 32
180 over %pi
diâmetro externo
momento de torção [Nm]
comprimento
deflexão angular [radianos]
diâmetro externo
módulo de cisalhamento [Pa]

---
- A influência da força será difusa e se distribuirá ao longo da seção transversal da barra
- Esse processo constitui a ideia básica por trás das tensões em componentes mecânicos
Força
Tensão
Área da seção transversal

---
Coeficiente de Poisson

---
- Coeficiente (ou razão) de Poisson (ν)
- Propriedade do material que quantifica a contração ou a expansão de uma seção transversal
  - Quando uma barra é axialmente alongada pela colocação de uma carga, a área da seção transversal do material deve diminuir
deformação
deformação

---
tensão de cisalhamento
Força
Área
A força V resulta da combinação das tensões de cisalhamento que atuam sobre uma determinada área

---
Dimensionamento

---
Dimensionamento e seleção de componentes
- Dimensões necessárias para que o componente possa suportar as solicitações
- Conhecimento dos materiais e de suas propriedades
- Materiais com propriedades adequadas para as condições de operação
- Os materiais de engenharia são classificados principalmente como
  - Metais e suas ligas, como ferro, aço, cobre, alumínio, etc.
  - Não metais, como vidro, borracha, plástico, etc.

---
- Dimensionamento e seleção de atuadores lineares e rotativos
- No dimensionamento de um componente, é necessário
  - Entender quais serão as suas solicitações
  - Descrever todas as solicitações mecânicas
- Análise
  - esforços envolvidos
  - amplitude de deslocamentos
  - tipos de montagem
- Especificação final em catálogos comerciais de fabricantes e revendedores

---
- Atuadores pneumáticos são elementos mecânicos que, por meio de movimentos lineares ou rotativos, transformam em energia pneumática a energia cinética gerada pelo ar pressurizado e em expansão, produzindo trabalho
- Para dimensionar um atuador é necessário identificar as cargas as quais o dispositivo está sujeito
- O diâmetro Dp é determinado em função da força de avanço Fa , que é a força de projeto Fp , e da pressão de trabalho Pt (vide próx. slide)

---
vide próx. slide
1 kp = 9,8 N
1 kp/cm² = 9,8 kPa
kp (kilopond) = kgf (kilograma-força)
p não é S.I.

---
Fator de correção de força

---
Referências
BUDYNAS, R. G. Elementos De Maquinas De Shigley. 8ª edição. [S. l.]: AMGH, 2011.
COLLISN, J. A.; BUSBY, H. R.; STAAB, G. H. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: uma Perspectiva de Prevenção da Falha. 2ª edição. [S. l.]: LTC, 2019.
LOBO, Y. R. de O.; JÚNIOR, I. E. de O.; ESTAMBASSE, E. C.; SHIGUEMOTO, A. C. G. Projeto de máquinas. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.
NORTON, R. L.; BOOKMAN, E.; STAVROPOULOS, K. D.; AGUIAR, J. B. de; AGUIAR, J. M. de; MACHNIEVSCZ, R.; CASTRO, J. F. de. Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. 4ª edição. [S. l.]: Bookman, 2013.

---
APOSTILA
do Prof. Eduardo
https://github.com/efurlanm/teaching/
Prof. Eduardo Furlan
2023