APOSTILA
do Prof. Eduardo
Projeto de Máquinas
Métodos, custos, ferramental, materiais, cronograma
Prof. Eduardo Furlan
2023

---
Projeto

---
- Importância do projeto para a concepção de um produto
  - Metodologia
  - Formal
- O projeto no nosso caso é útil pois há especificações técnicas a serem seguidas

---
Girafa
- Estimativa de custo
  - Listar componentes necessários e quantidades
  - Horas de trabalho
  - Insumos
- Dimensões
  - Altura 1,7 m
  - Comprimento 1,3 m
  - Compr. da lança 1,25 m
  - Curso do pistão 0,29 m

---
- Materiais a serem adquiridos prontos
  - Rodízios
  - Pistão hidráulico
  - Parafusos
  - Porcas
  - Arruelas
- Estrutura de cantoneiras e chapas de aço carbono ABNT 1020
- Lança: estampagem e soldagem

---
Gancho: tarugo de aço de médio carbono ABNT 1045 forjado
(1) em L com 4 “ x 6 mm de espessura; (2) com 3 mm de espessura; (3) secção quadrada de 20 mm com 300 mm de comprimento; (4) inclui parafusos, porcas e arruelas.

---
- Processos de fabricação
  - Estampagem
  - Soldagem
  - Forjamento
  - Usinagem
  - Pintura
- Horas de trabalho
  - Soldador
  - Operador de forja
  - Operador de estampo
  - Fresador
  - Pintor
- Insumos
  - Solda
  - Pintura

---
- Questões
  - Há parâmetros para listar os componentes necessários ao projeto?
  - Pode-se fazer um levantamento das quantidades de cada elemento de máquina necessário?
  - É possível estimar as horas de trabalho?
  - Qual o custo aproximado do projeto?

---
Projeto de engenharia
- Processo de aplicação de
  - Várias técnicas
  - Princípios científicos
- Para definir um
  - Dispositivo
  - Método
  - Sistema suficientemente pormenorizado
- Realizar, executar, construir
  - Operar conforme especificação de projeto
  - Atender as expectativas do cliente

---
Projeto e fabricação de ventilador
- Ventilador de mesa caseiro
- Premissas de projeto
  - De baixo custo
  - Atender às classes D e C
- Definir os materiais a serem empregados
- Cronograma aproximado do projeto
- Estimativa de custos
- Confiabilidade do ventilador (usar coef. de segurança)

---
- Quais são os elementos mecânicos utilizados no projeto que necessitam de especificação de fator de segurança?
- Fazer uma análise da complexidade do projeto
  - Qual deverá ser a principal característica desejada?
- Dividir a máquina em subconjuntos com as funções
- Planilha para guiar o projeto
  - Para cada peça (conjunto)
  - Processos de fabricação envolvidos
  - Todos os demais detalhes
- Quais são os componentes de maior preço?
- No mercado, existem similares com preços menores?

---
Etapas

---
Etapa 1: identificação da necessidade
- A necessidade veio do cliente
  - Especificou o produto desejado
  - Definiu os principais detalhes
    - Ventilador de mesa
    - Mecanismo de oscilação
    - Três velocidades
- Deve ficar clara a função da máquina a ser projetada

---
- Principal função dessa máquina de fluxo
  - Movimentar o ar que passa entre suas pás
    - Aumentando a energia cinética, e o
    - Movimento da massa de ar que passa pelas palhetas
- Os demais fatores podem ser definidos pela equipe de projeto
- Foco no baixo custo

---
Etapa 2: busca de informações

---
- Pesquisar ventiladores existentes
- Selecionar os de baixo custo
  - Mas os de alto podem dar algumas ideias
- Selecionar somente as informações relevantes para esta etapa do projeto
  - Sempre planejar antes de sair fazendo
- Algumas informações adicionais
  - A maioria de polipropileno
  - 110 ou 220 V, são raros os bivolts (pode encarecer)
  - 3 velocidades

---
Etapa 3: definição dos objetivos
- Equipe multidisciplinar, que inclua engenheiros, economistas, pessoas de marketing e outros
- Baseado na etapa anterior
  - pás com 30 ou 40 cm de diâmetro
  - 3 velocidades
  - 110/220 ou bivolt
  - entre 70 W e 100 W
  - vazão entre 0,7 m3/s e 1,1 m3/s
  - 3, 4 ou 6 pás
  - eficiente (Procel)
  - corpo de polipropileno
  - diversas cores

---
Etapa 4: especificação das tarefas
- Tarefas guiarão a equipe para que o projeto se desenvolva conforme desejado
  - Análises e definição de especificações
    - Limitar o alcance a ser investigado
- Essa etapa é apenas de definição
  - Um dos objetivos é evitar desperdício de trabalho

---
Principais tarefas
- Escolha do motor
- Cálculos referentes à pá
- O suporte deve ser calculado
- O espaçamento da grade deve ser calculado
- Desenho CAD 3D
- Fornecedores componentes prontos
- Fornecedor da estrutura em polipropileno

---
- Definidos os equipamentos para testes
- Previsão do custo
- Estimativa do preço de venda
- Definição dos responsáveis por cada tarefa

---
Etapa 5: síntese
- Imaginar todos os tipos de ventilador possíveis de serem fabricados
  - Baseado nas etapas anteriores
- Imaginação e criatividade
- Brainstorming
- Grupo misto incluindo
  - Engenheiros e representantes dos outros departamentos
  - Representantes de consumidores
- Detalhar cada ideia o máximo possível, sem censura

---
- Bons projetos podem eventualmente vir de ideias inicialmente não tão boas
- Partes de ideias, mesmo aparentemente ruins, podem ser
  - Reutilizadas
  - Melhoradas
  - Aproveitadas em projetos futuros
- Apesar da liberdade, os objetivos devem ser seguidos
  - Foco

---
(fotos no próximo slide)

---
Etapa 6: análise
- Restringir o universo a um número reduzido de opções
- Eliminar as opções de custo elevado (2 e 5)
- Muitas decisões nessa fase dependem da opinião dos consumidores
  - Pesquisa de mercado
- Desdobramento da Função Qualidade
  - Opinião do consumidor
    - Coleta de dados
      - Pesquisas, reclamações, e atendimento ao cliente

---
- Analisando os ventiladores concorrentes
  - 3, 4 ou 6 pás
- Pode-se usar ferramentas disponíveis no mercado para monitoramento e aquisição de dados de concorrentes
- O número de pás interfere pouco no desempenho, na ventilação e no consumo de energia
  - A escolha deve se basear na estética (aparência) e no motor

---
- A impressão que as pessoas podem ter é a de que mais pás significam que o ventilador é melhor
  - E pode não ser verdade, pode ser pior e mais caro
- Descartar
  - Inviáveis por questões técnicas
    - Produção, montagem ou funcionamento
  - Não atendem o cliente
  - Custo elevado
- A opção 4 será descartada porque apresenta um consumo muito elevado para a ventilação sugerida
- Restam seis propostas consideradas viáveis pela equipe

---
Etapa 7: seleção
- 6 propostas remanescentes
- Matriz de decisão
média ponderada
pesos

---
- A execução da matriz depende de equipe multidisciplinar
  - Quais fatores são importantes
  - Peso ou importância relativa
- Outra equipe deverá dar as notas
- Poderia haver outros fatores, mas esses são suficientes
- Nas próximas fases se houver algum problema, é possível voltar nessa tabela e escolher o próximo (8)

---
Etapa 8: detalhamento do projeto
- Definir o que será comprado pronto
  - Motor elétrico
  - Parafusos, pinos, porcas e arruelas
  - Fiação
  - Conector
  - Também o que deve ser produzido pela empresa:
  - Carcaça
  - Pedestal
  - Pás
  - Redutor
  - Braço oscilante
  - Botões
  - Grade

---
- Feitos pela empresa - escolha dos materiais
  - Polímero - carcaça e pedestal
    - Peso, facilidade de atribuição de cores e ausência de corrosão
    - Polipropileno (mais empregado)
- A resistência não chega a ser um problema grave, desde que o projeto seja bem feito
- O processo de fabricação empregado será a injeção
  - Serão necessários moldes (caros)

---
- Pás
  - Polipropileno ou o poliestireno
  - Injeção - moldes (caros)
    - Só justifica se puderem ser diluídos
- Botões
  - Polipropileno
- Redutor
  - Aço carbono
  - Centro de usinagem

---
- Braço oscilante
  - Aço carbono
  - Estampagem
- Todas as peças desenhadas em CAD 3D
  - Análise da montagem
  - Especificações
  - Listas
  - Demais documentos
- Definição de todos os fornecedores

---
Etapa 9: prototipagem
- Verificação
  - Funcionamento, especificações, normas
- Pode-se iniciar com maquetes eletrônicas (CAD)
- Depois protótipos físicos (caros)
  - Os primeiros para medir ventilação
  - Depois motor e hélice
  - Medições para validar cálculos
  - Outros para testar oscilação, estrutura
  - Testes do conjunto completo

---
Etapa 10: produção
- Antes de colocar o ventilador em produção, é preciso fazer pesquisas de mercado para termos certeza de que ele será bem acolhido pelo público consumidor
  - Eventuais problemas de qualidade poderão ser detectados
- Atenção ao nível de venda para adequar a produção
- Ciclo de vida do produto

---
Cronograma

---
Cronograma

---
Custo do produto

---
Custo do produto

---
- Produto deve ser atraente para seu público consumidor
- Geralmente um dos atrativos é o preço
- A estimativa de custo do produto é importante
- Estimativa para cada peça comprada
- Custo das peças fabricadas
  - Custo da matéria-prima e custo de produção
  - Preço da injetora e dos moldes (e amortização)
  - MDO, projeto (equipe, protótipos, etc.)
- Cálculo do ROI e análise de alternativas de investimento

---
Formas alternativas de calcular o custo
- Partir de um preço e da previsão de vendas
  - Para um preço x as vendas serão y
  - Fazer a conta “ao contrário”
  - O que é possível fazer e como fazer dentro do limite
- Partir do preço final e ir subtraindo
  - Margens lojista, distribuidor, fabricante
  - Custo do projeto, etc.
  - Até chegar no custo de fabricação
    - O que é possível fazer e como fazer dentro do limite

---
Referências
BUDYNAS, R. G. Elementos De Maquinas De Shigley. 8ª edição. [S. l.]: AMGH, 2011.
COLLISN, J. A.; BUSBY, H. R.; STAAB, G. H. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: uma Perspectiva de Prevenção da Falha. 2ª edição. [S. l.]: LTC, 2019.
LOBO, Y. R. de O.; JÚNIOR, I. E. de O.; ESTAMBASSE, E. C.; SHIGUEMOTO, A. C. G. Projeto de máquinas. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.
NORTON, R. L.; BOOKMAN, E.; STAVROPOULOS, K. D.; AGUIAR, J. B. de; AGUIAR, J. M. de; MACHNIEVSCZ, R.; CASTRO, J. F. de. Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. 4ª edição. [S. l.]: Bookman, 2013.

---
APOSTILA
do Prof. Eduardo
https://github.com/efurlanm/teaching/
Prof. Eduardo Furlan
2023